# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

# установки глубокой биологической очистки.

# Раз в неделю – визуальный контроль очищенной воды.

# Раз в 3 месяца:

– удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса;

– очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;

– очистка стенок вторичного отстойника;

– очистка фильтров воздуходувки.

# Раз в 6 месяцев:

– удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса

(если не имело место удаление ила с помощью мамут-насоса после 3 месяцев);

– очистка уловителя для волос в аэротенке.

# Раз в 2 года – замена мембран компрессора.

# Раз в 5 лет – очистка уравнительного резервуара и аэротенка от стабилизованного осадка.

# Раз в 10 лет – замена аэрационных элементов.

Работа очистной станции полностью автоматизированная и не требует ежедневного обслуживания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль правильности ее работы визуально при открытой крышке. В ходе ежеквартально технического обслуживания необходимо очищать метлой стенки вторичного отстойника от слоя отложившегося ила.